Wykonawca (Nazwa, adres, NIP):

Data:

Inwestor (Imię, nazwisko):

Adres obiektu:

KOSZTORYS
WYKONAWCZY (OFERTOWY)

Zakres wykonanych prac:

| Lp. | Zakres | Cena jednostkowa netto | Ilość | Jednostka | Wartość netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakup paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ....., powierzchnia..... Producent....... |  |  | szt. |  |  |
| 2 | Falowniki / inwertery |  |  | szt. |  |  |
| 3 | Konstrukcja nośna dla instalacji fotowoltaicznych |  |  | szt. |  |  |
| 4 | Monitoring instalacji |  |  | szt. |  |  |
| 4 | Montaż paneli fotowoltaicznych |  |  | komplet |  |  |
| 5 | Inne dodatkowe materiały |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Oświadczamy, że proponowane urządzenia spełniają warunki określone w min.: Wymaganiach technicznych instalacji

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA:

- Moduły monokrystaliczne posadowione na konstrukcji wsporczej opisanej  w dokumentacji projektowej  dopasowanej do danego rodzaju i poszycia dachu;

- Całkowita powierzchnia paneli fotowoltaicznych nie może być większa niż dostępna  pod zabudowę instalacji powierzchnia dachu (należy uwzględnić odstępy brzegowe co najmniej 50 cm, strefy cienia, odstępy od kominów spalinowych i odstępy od istniejącej instalacji odgromowej jeśli występuje)

- moc pojedynczego panelu: ............Wp;

- sprawność pojedynczego panelu:  ............. %;

- minimalna ilość busbarów:......

- W dokumentacji należy zaprezentować - prognozę uzysków energii elektrycznej na danym terenie z podaniem źródła i założeń na podstawie, których dana prognoza została wykonana.

- Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać certificate zgodności z normami – PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu  krystalicznego do zastosowań naziemnych-kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” oraz PN-EN 61730-1 oraz 61730-2 wydany nie później niż w 2016r. „Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego” lub równoważnymi.

- Moduły fotowoltaiczne posiadają znak CE zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE.

- gwarancja liniowa modułu  min.......% po 25 latach;

- Montaż modułów należy wykonać zgodnie z zaleceniami oraz instrukcją dostarczoną przez producenta. Moduł należy dokręcić do konstrukcji za pomocą klem, z odpowiednią siłą zalecaną przez producenta, posługując się kluczem dynamometrycznym. Montaż konstrukcji przeprowadzić zgodnie  z instrukcją montażu modułów tak aby zachować parametry wytrzymałości modułu na obciążenia mechaniczne jak i siłę ssącą.

- gwarancja na produkt min....... lat;

FALOWNIKI, INWENTERY:

- Urządzeniem odpowiedzialnym za współpracę z modułami fotowoltaicznymi będą beztransformatorowe falowniki/inwertery trójfazowe o mocy znamionowej dostosowanej do mocy instalacji. Falownik/Inwerter wyposażony będzie w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC typu II;

Falownik/inwerter specyfikacja:

- napięcie początkowe:.......V;

- zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej

- gromadzenie informacji dotyczących wytworzonej ilości energii elektrycznej;

- wbudowany moduł komunikacyjny do przesyłania danych;

- przechowywanie danych pomiarowych;

- moc wyjściowa urządzenia powinna być zbliżona do łącznej mocy znamionowej modułów fotowoltaicznych (+/- 20% odchylenia mocy falownika w stosunku do łącznej mocy zamontowanych modułów fotowoltaicznych),

- stopień ochrony: min. IP65,

- możliwość połączenia z Internetem przez Ethernet lub Wi-Fi,

- gwarancja minimum 5 lat-

- współczynnik mocy w zakresie 0,8 ind-0,8 poj,

- zakres temperatur pracy: -25°C do 55°C,

- zakres pracy wilgotności: 0 - 100%,

- wyposażony w diody sygnalizujące stan prac

- sprawność euro-min. 96,2%,

KONSTRUKCJA NOŚNA DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH:

- Do wykonania konstrukcji wsporczych na dachach budynków możliwe jest stosowanie jedynie materiałów odpornych na korozję – aluminium, stal nierdzewna A2-70, zgodnie z normą Eurocode.  Konstrukcja musi posiadać deklarację zgodności CE. W przypadku nieposiadania przez producenta konstrukcji norm krajowych lub deklaracji zgodności CE dla całości systemu, należy dostarczyć opinię ITB w postaci aprobaty (dopuszczenia konstrukcji do montażu).  System montażowy należy dobrać zgodnie z obliczeniami obciążeń statycznych, dla poszczególnych stref obciążenia wiatrem i śniegiem dla danej lokalizacji montażu. Należy dokonać wyrównania potencjału między poszczególnymi elementami konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zachować odpowiedni odstęp wynoszący min. 10 cm między powierzchnią obłożenia a modułem dla zachowania wentylacji. W przypadku instalacji na dachach wykonanych z blachy trapezowej zezwala się na montaż za pomocą tzw. mostków pod warunkiem zachowania specyfiki grubości blachy min. 0,5mm.

- W przypadku instalacji na dachach montaż powinien być wykonany z możliwie najmniejszą ingerencją w konstrukcje dachu, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na zmiany poszycia dachowego oraz jego szczelność. Konstrukcja musi być dostosowana do konkretnego dla danych założeń pokrycia dachu. W przypadku dachu na gwarancji należy konsultować montaż z certyfikowanym dekarzem lub wykonującą dach.

- Wymagany okres gwarancji na konstrukcję montażową minimum 10 lat.

MONITORING INSTALACJI:

- Monitoring instalacji PV powinien być zrealizowany przez falownik/inwerter z dołożonym dodatkowo dedykowanym licznikiem inteligentnym dostarczanym przez producenta falownika/inwertera lub optymalizatory mocy znajdujące się na wszystkich panelach PV. Użytkownicy instalacji zapewniają dostęp do domowych sieci internetowych oraz są zobowiązani do dostępności internetu/sieci w miejsca montażu falownika/inwertera w celu zapewnienia prawidłowej pracy monitoringu. Po podłączeniu falownika/inwertera do sieci lokalnej monitoring (rozwiązanie dostarczane przez producenta falownika) będzie:

  - obrazował w czasie rzeczywistym ilość wygenerowanej energii z danej instalacji na bezpłatnym portalu Producenta (dane chwilowe, dzienne, miesięczne, roczne, łącznie),

  - obrazował poziom autokonsumpcji przez beneficjenta,

  - archiwizował dane dotyczące wygenerowanej instalacji,

  - kontrolował wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym 
w odpowiednie oprogramowanie systemowe (jeżeli zainstalowano optymalizery mocy), 
w przypadku ich braku będzie obejmował swoim zakresem całą instalację 
z uwzględnieniem poszczególnych stringów generatora PV,

  - automatycznie powiadamiał użytkownika / administratora instalacji o błędach systemowych,

  - umożliwi zbieranie danych ze wszystkich instalacji prezentowanie w postaci łącznych wartości i możliwość prezentacji w postaci graficznej (wykresy),

  - portal do monitoringu musi pozwalać eksportować dane dotyczące bieżącej produkcji 
z poszczególnych instalacji do adaptacji zestawienia danych kolekcjonowanych na serwerze wskazanym przez Gminę. W przypadku, jeżeli dedykowany portal nie pozwala na eksport danych należy rozbudować system o kolejny licznik badający przepływy energii 
w obu kierunkach oraz wysyłający zebrane dane na serwer wskazany przez beneficjenta projektu.

Akceptacja kosztorysu przez Inwestora:                                                              Podpis Wykonawcy: